# Proiect nr. 23/23.05.2008

denumirea proiectului:

PLAN URBANISTIC ZONAL

“Zona rezidentiala Ferma S.C.P.P.-Parcela Emezo”

Mun. Zalău

faza:

P.U.Z.

beneficiar:

S.C. Baioni S.R.L. & Asociatii

contine:

Memoriu tehnic

BIROU DE ARHITECTURA		                                                                    Proiect nr. 23/23.05.2008;

Doina & Mircea Nejur			                                                PLAN URBANISTIC ZONAL

“Zona rezidentiala Ferma S.C.P.P.-Parcela Emezo”

FISA  PROIECTULUI

| 1. Denumirea proiectului : | PLAN URBANISTIC ZONAL “Zona rezidentiala Ferma S.C.P.P.-Parcela Emezo” Mun. Zalău |
| --- | --- |

| 2. Amplasament : | MUN. ZALAU, JUD. SALAJ |
| --- | --- |

| 3. Beneficiari : | S.C. Baioni S.R.L. & Asociatii |
| --- | --- |

| 4. Intocmit : | Birou de arhitectura Doina & Mircea Nejur mun. Zalau, str. Parcului nr. 4, jud. Salaj Tel. 0260/662004 |
| --- | --- |
| 5. Contine : | PIESE SCRISE PIESE DESENATE |

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

| Nr. crt. | Numele si prenumele | Calitatea | Partea din proiect pentru care raspunde | Semnat. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nejur Mircea | arhitect membru al Registrului Urbanistilor din Romania | reglementari urbanistice |  |
| 2. | Breje Alin S. C. TOP ROM S.R.L. | inginer topograf | studiu topografic |  |
| 3. | Muresan Victor SC. Bader Prod Com SRL | inginer geolog | studiu geologic |  |
| 4. | Prodan Vasile S.C.PROFI PROIECT SRL | inginer | reglementari edilitare instalatii sanitare |  |
| 5. | Marincas Dan | inginer | reglementari edilitare instalatii electrice |  |
| 6. | Nejur V. Minodora | arhitect stagiar | reglementari si avize |  |

Zalau, mai 2011

BIROU DE ARHITECTURA		                                                                    Proiect nr. 23/23.05.2008;

Doina & Mircea Nejur			                                                PLAN URBANISTIC ZONAL

“Zona rezidentiala Ferma S.C.P.P.-Parcela Emezo”

### BORDEROU GENERAL

#### PIESE SCRISE

1. FISA PROIECTULUI

2. BORDEROU GENERAL

3. MEMORIU GENERAL

##### B. BORDEROU PIESE DESENATE

- A01    INCADRAREA IN TERITORIU

- A02    SITUATIA EXISTENTA SI PRIORITATI

- A03    REGLEMENTARI URBANISTICE

- A04    CIRCULATIA TERENURILOR

- ED01  REGLEMENTARI EDILITARE - retele de apa si canalizare

- ED02  REGLEMENTARI EDILITARE - retele de energie electrica si telefonie

- ED03  REGLEMENTARI EDILITARE - retele de alimentare cu gaze naturale

- STUDII

1. STUDIU GEOTEHNIC

2. STUDIU TOPOGRAFIC

BIROU DE ARHITECTURA		                                                                    Proiect nr. 23/23.05.2008;

Doina & Mircea Nejur			                                                PLAN URBANISTIC ZONAL

“Zona rezidentiala Ferma S.C.P.P.-Parcela Emezo”

MEMORIU GENERAL

- Introducere

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea lucrarii:

PLAN URBANISTIC ZONAL “Zona rezidentiala Ferma S.C.P.P.-ParcelaEmezo”  Mun. Zalău

- Beneficiari:

S.C. Baioni S.R.L. & Asociatii

- Proiectant general:

BIROU DE ARHITECTURA Doina & Mircea Nejur

mun. Zalau, str. Parcului nr. 4, jud. Salaj

Tel. 0260/662004

- Subproiectanti, colaboratori:

S. C. TOP ROM S.R.L.

S. C. Bader Prod Com S.R.L.  Zalau

S. C. PROFI PROIECT S.R.L.

Ing. Marincas Dan

Ing. Chiba Daniel

- Data elaborarii:

mai 2011

  - Obiectul lucrarii

- Solicitari ale temei program

Zona studiata de Planul Urbanistic Zonal, actualmente se gaseste pe teritoriul intravilan al mun. Zalau (conform PUG aprobat in anul 2010), in zona fostei ferme pomicole a S.C.P.P. – parcela “Emezo”.

Tema proiectului este realizarea solutiilor urbanistice aferente unui ansamblu de locuinte unifamiliale pe un  teren constituit din 17 parcele apartinind la 14 proprietari inscrisi in cartile funciare conform anexelor la prezenta documentatie. Suprafata totala aflata in proprietatea privata a acestora este de 31355,00 mp. Totalul zonei necesar a fi studiate este de 34806,36 mp. Prevederile noului PUG obliga prin Regulamentul local de urbanism, pe beneficiarii de terenuri, la intocmirea unui PUZ pentru clarificarea tuturor aspectelor ce tin de corecta functionare a zonei, drept pentru care a aparut necesitatea elaborarii prezentei documentatii.

Prin documentatia PUZ se va studia posibilitatea amplasarii alaturi de cele 3 case existente a 20 noi locuinte unifamiliale in regim de inaltime max. D+P+1 avindu-se in vedere respectarea normelor de urbanism privind corecta realizare a circulatiilor, respectarea normelor de protectie a mediului, etc. Proprietarii a doua dintre cele trei case existente, doresc potrivit Legii nr. 350/2001, in cursul acestui an, intrarea in legalitate prin obtinerea autorizatiilor de construire aferente imobilelor aflate in lucru.

Toate utilitatile se vor asigura in sistem centralizat prin racordarea cladirilor la retelele de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica cit si la cele de alimentare cu gaze naturale .

  - Surse documentare

- Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

- Plan Urbanistic General al mun. Zalau - proiect nr. 16/2006 proiectant S.C. Experiment Proiect S.R.L. – Cluj Napoca

-  Ortofotoplanuri - furnizate de O.C.P.I. Salaj – Zalau

- Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

- Studiul topografic

- Studiul geotehnic

- Date statistice furnizate de Comisia Nationala de Statistica, surse judetene sau locale

- Recensamantul populatiei si al locuintelor 2002 si 2011

- Fisa localitatii-mun. Zalau

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 Evolutie

- Date privind evolutia in zona

De-a lungul anilor terenul studiat a avut functiuni de natura agricola in ultimii ani fiind livada iar actualmente aici sunt trei case existente.

- Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

In conformitate cu rezultatele ortofotoplanurilor, a constatarilor de pe teren cit si a studiului topografic, zona se afla situata pe teritoriul intravilan al municipiului, la o foarte mica distanta de centrul localitatii.

- Potential de dezvoltare

Terenul dispune in imediata apropiere de utilitatile necesare: energie electrica, apa potabila din reteaua publica, retele noi de canalizare, alimentare cu gaze naturale iar institutiile si serviciile se gasesc la citiva pasi. Interesul manifestat de primarie se confirma prin faptul ca zona a fost cuprinsa in intravilan cit si prin certificatul de urbanism pozitiv emis de catre aceasta.

Datorita apropierii de zona centrala a municipiului, terenul care face obiectul analizei stirneste un interes deosebit si din partea celor care au devenit proprietari ai parcelelor in cauza. Aici populatia va beneficia de conditii foarte bune de locuit din multe puncte de vedere iar zona are si un potential peisagistic ridicat.

Dorinta imbunatatii nivelul urbanistic al zonei este in consecinta comuna.

  - Incadrarea in localitate

- Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

### Amplasamentul  terenului apartine intravilanului  localitaţii Zalau.

- Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general

Viitorul ansamblu de locuinte unifamiliale propus care face obiectul analizei prezentului PUZ are accesele auto asigurate prin intermediul str. Cerbului urmind a beneficia de intreaga structura de retele tehnico edilitare care deserveste localitatea.

Terenul  studiat are cotele extreme situate intre 259,40 si 290,22 m. avind o panta cu o diferenta de nivel de aprox. 30 m orientata pe directia sud-vest spre nord-est.

Panta medie se afla in jurul valorii de 10,0 %.

Elemente ale cadrului natural

- Relieful

Geomorfologic amplasamentul este situat în bazinul hidrografic al Văii Zalăului, în zona superioară a bazinului hidrografic, în zona inferioară a versantului, pe malul stâng al văii.

### Geologic amplasamentul studiat este situat în bazinul neogen al Silvaniei, în zona sinclinalului Zalãu. Roca de bazã este reprezentatã prin argilã marnoasã cenuşie peste care în cursul erelor geologice s-au depus orizonturi de strate cuaternare reprezentate prin argile, argile prãfoase, nisipuri, pietrişuri, nisipuri argiloase. Terenul pe care urmează a se construi clădirile se găseşte în municipiul Zalău, în zona fostei Staţiuni Pomicole Zalău, în prelungirea străzii Ion Ghica.

### Cercetarea terenului s-a fãcut prin efectuarea unor observaţii şi prospecţiuni în vecinãtate şi executarea  unor foraje manuale cu foreza de 42 mm diametru şi recoltarea de probe la 3,00 m adâncime.

Hidrogeologic in zona amplasamentului în forajele executate nu s-a întâlnit apă subterană până la -3,00 m adâncime.

Topografic terenul  pe care se va construi are o pantă generală  de cca. 10% înclinată spre prelungirea străzii Cerbului.

Stabilitatea generalã şi localã a terenului la data efectuãrii prospectiunilor şi executãrii forajului era asiguratã . Sunt condiţii de pantă care pot favoriza rupturi sau alunecări de teren dar nu sunt condiţii litologice sau hidrogeologice care să favorizeze astfel de mişcări de teren (deci terenul nu poate să alunece).

- Stratificatia si caracteristici fizico-mecanice

Pentru determinarea stratificaţiei pe amplasament s-au executat foraje manuale cu foreza având sapa de 42 mm la -3,00 m adâncime şi recoltarea de probe, a cãror poziţie este figurată pe planul de situaţie  anexat studiului geotehnic.

Coloana stratigrafică si caracteristicile fizico-mecanice ale pãmânturilor de pe amplasament se prezintã conform  fişelor de foraj anexate

#### Conditii de fundare

Construcţiile vor fi de tip demisol, parter plus un etaj, fundaţiile din beton armat, zidării din blocuri ceramice, acoperişuri tip şarpantă  pe structură de lemn acoperite cu ţiglă. Peste fundaţii şi zidăriile parter, etaj se vor pune centuri din beton armat iar pe zidăriile parter se vor poza planşee din beton armat. Adâncimea de fundare va fi astfel: spre aval, amonte şi lateral la cel puţin -1,10 m adâncime faţă de cota terenului de sub pardoseala demisolului (dar în teren natural) iar în interior la cel puţin -0,80 m adâncime faţă de aceeaşi cotă.

Presiunea convenţională de bază este pconv = 300 Kpa pentru stratele de argilă în care se vor situa talpile fundaţiilor.

Presiunea convenţionalã se va calcula în funcţie de adâncimea de fundare (D) şi lãţimea fundaţiilor (B) conform STAS 3300/2-85 punct B2 cu formula:

Pconv = pconv + CB + CD în care corecţiile de lãţime CB şi adâncime CD se determinã conform formulei:

—

CB= pconv* 0,05(B-1)

Pentru D >2,00 m

—        D-2

CD = pconv   * ------

4

Iar pentru D> 2.00 m

—

CD = pconv* 2y(D-2)

- Mentiuni

Conform Normativului NP 074/2002 <Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele cercetãrii geotehnice a terenului de fundare> aprobat prin Ordinul nr.1216 din 29.08.2002 al Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, amplasamentul se încadreazã astfel:

B3 STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE

Tabel B3

- Condiţii de teren:			Terenuri bune	2 puncte

- Apã subteranã:		                 Fără epuismente         1 punct

- Clasificarea construcţiei

Dupã categoria de importanţã:	                 Normalã	3 puncte

- vecinãtãţi					   Fãrã riscuri	1 punct

Total punctaj							7 puncte

Risc geotehnic redus, iar categoria geotehnicã este 1

- Adincimea de inghet

Conform STAS 6054-77 adâncimea de îngheţ este de 0.80 m.

- Gradul de seismicitate

Conform STAS 11100/1-93 terenul studiat se încadreazã în macrozona de intensitate seismicã de gradul 6.

Conform normativului P100-92 amplasamentul se încadreazã în zona de calcul F cu coeficientul seismic Ks = 0.08 şi perioada de colţ Tc = 0.7 sec (P100/1 – 2006).

- Recomandari

Tinând cont de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare facem câteva recomandãri privind proiectarea şi executarea fundaţiilor prevãzute în normativul NE 001-96.

- Inainte de începerea sãpãturilor la fundaţii este absolut necesar ca suprafaţa terenului sã fie curãţatã şi nivelatã cu pante de scurgere spre exterior pentru a nu permite stagnarea apelor din precipitaţii şi scurgerea lor în sãpãturile de fundaţii.

- Toate lucãrile infrastructurii se vor efectua pe tronsoane scurte, fãrã întreruperi şi în timp cât mai scurt.

- Ultimul strat de pãmânt de cca. 30 cm grosime din sãpãturile pentru fundaţii trebuie excavat pe porţiuni eşalonate în timp, pe mãsura posibilitãţilor de execuţie a fundaţiilor în zona respectivã şi imediat înainte de turnarea betonului în fundaţie.

- Conductele purtãtoare de apã ce intrã şi ies din clãdire vor fi prevãzute cu racorduri elastice şi etanşe la traversarea zidurilor sau fundaţiilor.

- De jur împrejurul clădirii se va poza un trotuar din beton de 1,00 m lăţime cu o mică înclinare spre exterior.

- Evacuarea apelor de pe acoperiş trebuie fãcutã prin burlane la rigole impermeabile, special prevãzute în acest scop cu debuşee asigurate şi preferabil direct în emisar (şanţul drumului), iar apele menajere vor fi colectate şi conduse la reteaua de canalizare a mun. Zalău. Se va avea mare grijă ca toate apele din precipitaţii să fie evacuate din incintă, să nu stagneze sau să se infiltreze în pământ sau sub fundaţii.

- Prin mãsurile de sistematizare verticalã trebuie sã se evite stagnarea apelor superficiale la distanţe mai mici de 3 m în jurul construcţiilor.

Incadrarea terenului în normele de sãpãturi T.S este urmãtoarea:

Pentru săpături manuale    pt. săpături mecanice

-  sol			teren uşor		teren categoria I-a

- Argile 		teren tare		teren categoria II-a

  - Circulatia

- Cai de comunicatie rutiera

Zona studiata este strins legata de localitatea propriu-zisa. Principala cale de acces este str.22 Decembrie 1989 si str. Cerbului care asigura legatura directa cu centrul municipiului Zalau. Se vor putea stabili legaturi si prin intermediul strazii Caprioarei care se afla in imediata apropiere a amplasamentului. Aceste strazi sunt realizate din imbracaminte asfaltica usoara si partial betonate. Pe str. 22 Decembrie 1989 se vor executa lucrari de modernizare, necesare datorita degradarilor care in mod inerent au avut loc in urma recentelor lucrari de realizare a retelelor de canalizare.

- Circulatia feroviara

Zona beneficiaza de acces imediat la acest gen de infrastructura existent in mun. Zalau. Gara este situata la limita nordica a localitatii oferind legaturi de cale ferata cu orasele Carei si Jibou.

  - Ocuparea terenurilor

Zona studiata este constituita din teren agricol cu folosinta livada cit si din categoria curti-constructii.

2.5 Echiparea edilitara

Toate utilitatile se vor asigura in sistem centralizat prin racordarea cladirilor la retelele de alimentare cu apa potabila, canalizare, alimentare cu energie electrica cit si la cele de alimentare cu gaze naturale, zona fiind extrem de favorizata din acest punct de vedere.

Alimentarea cu energie electrică

Situaţia energetică din zonă

Consumatorii de energie electrica sunt:

- Locuinte (V1; V2; V3) -  buc. 31; (P1)

In  apropierea zonei exista o  retea electrica aeriana de 0,4 kV, alimentata din postul trafo aerian 20/0,4 kV, situat la o distanta de aproximativ 400 m de capatul retelei. Acesta nu poate satisface momentan necesarul de putere electrica necesar constructiilor propuse, fiind necesare lucrari suplimentare.

Alimentarea cu apă potabilă

Zona studiata dispune de retele publice de alimentare cu apa potabila din PEID cu dn 110 mm, existente pe strada Caprioarei, la o distanta de cca. 100 de metri fata de zona studiata cit si de o retea privata de alimentare cu apa, realizata din conducte de peid cu dn 90 mm din strada Cerbului pana la parcela cu nr. cad. 6177, beneficiar d-na Pop Maria.

Reţele de canalizare

Apele uzate menajere vor fi evacuate spre reteaua de canalizare menajera existenta pe strada Caprioarei, realizata din conducte de PVC cu dn 250 mm, existente la o distanta de cca. 100 m.

Alimentare cu gaz metan

Alimentarea cu gaze naturale a noilor imobile se va realiza prin extinderea retelei existente pe strada Caprioarei.

Alimentare cu energie termică

În zona studiată nu există reţele de energie termică, pentru asigurarea apei calde menajere şi încălzirea locuinţelor.

Pentru zona studiată se preconizează utilizarea gazului pentru încălzirea locuinţelor, prepararea hranei şi prepararea apei calde menajere, utilizând cazane individuale.

Reţele de telefonie

Pe terenul care face obiectul analizei nu sunt retele de telefonie fixa dar exista posibilitatea racordarilor viitoare la retelele existente in zona. Semnalul de telefonie mobila este f. bun pentru principalele retele care activeaza pe teritoriul judetului.

2.6    Probleme de mediu

Fiind retrasa de la traficul intens si cu o panoramica asupra restului orasului absolut deosebita, portiunea de teren care face obiectul studiului este deosebit de frumoasa si curata. Zona nu prezinta fenomene de riscuri naturale; deasemenea ea este ferita pina in prezent  de factori poluanti si nu au fost inregistrate alunecari de teren sau inundatii .

Pe terenul studiat nu s-au inregistrat valori de patrimoniu natural sau construit care sa necesite masuri speciale de protectie.

2.7 Optiuni ale populatiei si a factorilor implicati

Populatia din zona doreste solutionarea problematicii urbanistice specific rezidentiala  pentru suprafata de teren studiata. Cetatenii care detin terenuri pe amplasament au formulat catre primarie numeroase solicitari de cuprindere in intravilan aspect solutionat de catre reprezentantii primariei o data cu intocmirea si aprobarea PUG-ului localitatii aflat in vigoare.

- Punctul de vedere al Primariei Zalau asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a zonei

- Primaria mun. Zalau a eliberat un certificat de urbanism favorabil in acest sens si sprijina dezvoltarea urbanistica a zonei.

- Punctul de vedere al elaboratorului P.U.Z.

- Proiectantul considera zona ca fiind una propice dezvoltarii de tip rezidential, cu amplasare foarte apropiata de nucleul central al municipiului, utilitati in zona imediat limitrofa si totodata cu un potential peisagistica adecvat locuirii.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

a. Studiul topografic

Terenul  studiat are cotele extreme situate intre 259,40 si 290,22 m. avind o panta cu o diferenta de nivel de aprox. 30 m orientata pe directia sud-vest spre nord-est.

Panta este de cca. 10,0 %.

b. Studiul geotehnic

Rezultatele studiului geotehnic conduc la ideea ca terenul este unul corespunzator pentru ridicarea unor constructii.

Investigatiile facute permit formularea urmatoarelor observatii:

- Inainte de începerea sãpãturilor la fundaţii este absolut necesar ca suprafaţa terenului sã fie curãţatã şi nivelatã cu pante de scurgere spre exterior pentru a nu permite stagnarea apelor din precipitaţii şi scurgerea lor în sãpãturile de fundaţii.

- Toate lucãrile infrastructurii se vor efectua pe tronsoane scurte, fãrã întreruperi şi în timp cât mai scurt.

- Ultimul strat de pãmânt de cca. 30 cm grosime din sãpãturile pentru fundaţii trebuie excavat pe porţiuni eşalonate în timp, pe mãsura posibilitãţilor de execuţie a fundaţiilor în zona respectivã şi imediat înainte de turnarea betonului în fundaţie.

- Conductele purtãtoare de apã ce intrã şi ies din clãdire vor fi prevãzute cu racorduri elastice şi etanşe la traversarea zidurilor sau fundaţiilor.

- De jur împrejurul clădirii se va poza un trotuar din beton de 1,00 m lăţime cu o mică înclinare spre exterior.

- Evacuarea apelor de pe acoperiş trebuie fãcutã prin burlane la rigole impermeabile, special prevãzute în acest scop cu debuşee asigurate şi preferabil direct în emisar (şanţul drumului), iar apele menajere vor fi colectate şi conduse la reteaua de canalizare a mun. Zalău. Se va avea mare grijă ca toate apele din precipitaţii să fie evacuate din incintă, să nu stagneze sau să se infiltreze în pământ sau sub fundaţii.

- Prin mãsurile de sistematizare verticalã trebuie sã se evite stagnarea apelor superficiale la distanţe mai mici de 3 m în jurul construcţiilor.

Incadrarea terenului în normele de sãpãturi T.S este urmãtoarea:

Pentru săpături manuale    pt. săpături mecanice

-  sol			teren uşor		teren categoria I-a

- Argile   		teren tare		teren categoria II-a

3.2  Prevederi ale P.U.G.

Conform P.U.G. aprobat terenul care face obiectul PUZ este momentan cu statut intravilan.

3.3  Organizarea circulatiei

Accesele in zona de locuit se vor realiza din centru prin intermediul strazilor existente 22 Decembrie 1989 si str. Cerbului. Spre str. Caprioarei accesul este oprit de amplasarea unui garaj amplasat adiacent torentului din zona. Drumurile de servitute existente in lungime totala de aprox. 570 ml. si cu o sectiune variabila care se invirte in jurul valorilor de 4 m. au fost corectate si propuse la o latime de cite 2 fire de circulatie de 3 m. fiecare, dimensionare specifica strazilor de categoria a III-a. Drumurile sunt insotite pe fiecare parte si de trotuare pentru pietoni de 1 m. latime si de cite 1 metru de spatiu verde.  La fiecare lot se va prevedea retragerea locuintei la min. 6 m fata de aliniament pentru parcarea autovehiculelor in curte si evitarea folosirii domeniului public. Spatiile verzi vor fi prevazute in proportie mare pe fiecare lot, min. 40% iar in exterior vor ingloba subteran si retelele tehnico edilitare care vor deservi ansamblul rezidential.

Elementele geometrice ale strazilor au tinut cont de natura terenului si de respectarea prevederilor STAS 10144/1-80 si 10144/3-81 - Elemente geometrice si caracteristici strazi. Viteza maxima permisa de elementele geometrice este 50 km/h. La realizarea intersectiilor s-a tinut cont de prevederile “Normativului privind amenajarea intersectiilor la acelasi nivel” - CD 173-2001, elementele geometrice rezultate pentru intregul sistem al retelei stradale permit accesul fara probleme al tuturor masinilor si utilajelor de interventie in caz de necesitate.

S-au luat deasemenea masuri de colectare si dirijare a apelor de suprafata prin rigole deschise.

3.4 Zonificarea functionala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Terenul studiat este constituit dintr-un numar de 17 parcele care sunt proprietatea a 14 proprietari. Actualmente terenul este ocupat partial de 3 case, restul fiind liber de constructii.

Prin planul urbanistic zonal se doreste amplasarea alaturi de cele trei case, a unui numar de 20 noi locuinte unifamiliale, cu regim maxim de inaltime demisol, parter si etaj. Fronturile la strada au o latime care se invirte in jurul valorii de 30,0 m. iar suprafata medie a unui lot este de aprox. 1160 mp. .

Pe fiecare lot, fiecare familie va construi cite o casa de locuit unifamiliala.

Spatiile verzi amenajate vor avea o suprafata de 4071,36 mp.. La acestea se adauga plantatiile obligatorii de peste 150 mp. de pe fiecare lot de casa, (23) rezultind suprafete totale de peste 7521,00 mp.; deci mult peste norma de 26 mp. spatiu verde/locuitor.

Retragerile viitoarelor constructii este prevazuta a se face la min. 6 m de la aliniament in vederea asigurarii posibilitatilor de parcare a autoturismelor personale ale cetatenilor viitori locatari, in incinta personala si nu pe teren domeniul public. Numarul de locuitori estimat pentru viitorul ansamblu de locuinte construit este de aprox. 70 de locuitori. Zona va beneficia deasemenea de serviciile si institutiile aflate in  centrul mun. Zalau, A fost propus deasemenea un punct de colectare selectiva a deseurilor (sticla, hartie, PET, ambalaje) amplasat in zona de acces a ansamblului. Indicii urbanistici maximi vor fi: POT max=25% si CUT max=0,60, aceste valori inscriindu-se in limita indicilor prevazuti de PUG aprobat pentru zona invecinata.

  - Dezvoltarea echiparii edilitare

1.  ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa potabila a imobilelor propuse se va realiza de la reteaua publica existenta pe strada Caprioarei, prin intermediul unor conducte din polietilena cu dn 110 mm, cu montaj ingropat, in sant pe pat de nisip sub adancimea minima de inghet de 0,80 m..

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- Extindere retea apa cu dn 110 mm din PEID Pn 10 bar cu o lungime totala de 675 m.

- Un numar de 23 branşamente de apă potabilă din conducte de Pe Dn 32 mm Pn 10 bar cu o lungime totala de 100 m

- 23 camine de apometru amplasate la limita de proprietate a imobilelor.

- 3 camine de vane

- 2 hidranti de incendiu supraterani

Reteaua de apa potabila va fi pozata pe teren domeniul public pe cat posibil in zona spatiilor verzi. Caminele de apometru vor fi amplasate la limita de proprietate pe domeniul public.

Conform STAS 1343/2006 tabel 1 si 2, necesarul specific de apa potabila qsp pentru zone cu zone cu gospodării având instalaţii interioare de apă rece, caldă şi canalizare, cu preparare individuală a apei calde este de 120 l/om, zi. Coeficientul de variatie zilnica a debitului, Kzi, are o valoare cuprinsa intre 1,30 si 1,40 iar coeficientul de variatie orara Ko, are valoare 2,5.

Calculul pentru determinarea necesarului de apa potabila se efectueaza pentru un numar mediu de 4 persoane / imobil.

Astfel avem :

unde:

Qmed zi = qsp*N/1000					         	[ m3/zi ]

Qmax zi = kzi*qsp*N/1000*24					[ m3/h ]

Qmax orar = kO*kzi*qsp*N/24*1000				[ l/s ]

qsp   - necesarul specific de apă rece şi apă caldă	          [ l/om*zi ]

Qmed zi	            - debit de apă mediu zilnic			            [ m3/zi ]

Qmax zi     - debit de apă maxim zilnic					            [ m3/h ]

Qmax orar - debit de apă maxim orar					            [ l/s ]

kzi	- coeficient de variaţie a debitului zilnic de apă

ko	- coeficient de variaţie a debitului orar de apă

N	- numărul de persoane

Necesitatea prevederii hidrantilor de incendiu, conform NP 086/2005, impune realizarea retelei de alimentare cu apa cu diametrul minim de 110 mm.

Soluţii privind instalaţiile cu hidranţi de incendiu exteriori

Echipare tehnică

Pentru asigurarea cantităţilor de apă necesară combaterii incendiilor, se propune realizarea instalaţiilor cu hidranţi de incendiu exteriori (potrivit prevederilor Normativului NP 086 - 2005), adică reţeaua de distribuţie a apei potabile va fi echipată cu hidranţi exteriori, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor după caz.

Destinaţia zonei conform P.U.Z., este pentru locuinţe individuale, deci soluţia propusă satisface cerinţa de apă pentru combaterea incendiilor.

Soluţii tehnice de realizare

Hidranţii de incendiu exteriori, vor fi hidranţi supraterani, amplasaţi pe conducte cu diametre de 110 mm.

Hidranţii se dotează cu accesorii, în funcţie de scenariile de siguranţă la incendiu, întocmite pentru situaţiile cele mai nefavorabile, dotări în conformitate cu normele de dotare.

Jeturile de apă realizate cu ajutorul hidranţilor exteriori, trebuie să atingă toate punctele combustibile ale clădirilor protejate, considerând raza de acţiune a hidranţilor în funcţie cu lungimea furtunului. Distanţa între hidranţii de incendiu exteriori va fi de maxim 120 m, la reţelele la care presiunea apei asigură lucru direct de la hidranţi.

Hidranţii, se amplasează la distanţă de minim 5 m de zidul clădirilor pe care le protejează şi la 15 m de obiectivele care radiază intens căldură în caz de incendiu.

Poziţia hidranţilor de incendiu exteriori şi a căminelor de vane pentru instalaţii de incendiu se marchează prin indicatoare. Standardul de referinţă este STAS 1478 - 1990.

Numărul hidranţilor exteriori se determină astfel încât fiecare punct al clădirilor să fie atins de numărul de jeturi în funcţiune simultană, debitul însumat să asigure debitul de apă de incendiu prescris pentru fiecare tip de clădire.

Hidranţii exteriori de incendiu se vor amplasa la 2 m distanţă, de bordura părţii carosabile a drumului. Debitul specific al hidranţilor de incendiu exteriori s-a considerat de 5 l/s.

Pentru asigurarea condiţiilor necesare privind executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, conform indicativ NP 086-05, s-a prevăzut să se monteze un numar 2 hidranti supraterani, dotati cu toate accesoriile pentru situaţiile cele mai nefavorabile în situaţii de incendiu. Amplasarea se va face conform planurilor anexate, cu respectarea condiţiilor tehnice de montare.

2. RETEA DE CANALIZARE

Apele uzate menajere vor fi deversate la reteaua existenta din str. Caprioarei.

Reteaua de canalizare propusa cu diametrul de 250 mm din PVC va urmari traseul axului drumului fiind executata in paralel cu cea de apa potabila. Panta de montare a conductelor de canalizare va asigura curgerea apei uzate la o viteza minima de autocuratire de 0,70 m/s, pentru un grad de umplere de maxim 0,85 %.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- Retea de canalizare cu Dn 250 mm din PVC cu o lungime totala de 690 m.

- 23 racorduri de canalizare cu Dn 160 mm din PVC cu o lungime totala de 100 m.

- Camine de racord amplasate la limita de proprietate – 23 bucati

- Camine de vizitare pe retea (cf. STAS 3051/91) – 15 bucati

Retelele interioare de canalizare menajera se vor cupla la reteaua exterioara prin intermediul caminului de racord amplasat la limita de proprietate si la minim 2 m fata de cladire conform Normativ I9 / 1994 pct. 5.5 si HGR 1591/2002.

Debitul preluat prin canalizare conform STAS 1846/90 este de 80% din debitul de consum:

Centralizat avem:

Debitul maxim care se va evacua in retea este debitul vasului de WC cu o valoare de 7,20 mc/h caruia i se adauga debitul maxim orar de 1,12 mc/h, astfel debitul de dimensionare a retelei de canalizare menajera este de 3,12 mc/h.

Conform normelor tehnice in vigoare diametrul minim al retelelor de colectare ape uzate menajere este de 250 mm.

3. RETEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Alimentare cu gaze naturale se va realiza prin extinderea retelei existente de pe strada Caprioarei prin intermediul conductelor din peid cu montaj ingropat. La limita de proprietate a fiecarui imobil se vor amplasa posturi de reglare-masurare.

Se va executa :

- Retea de alimentare cu gaze naturale cu o lungime totala de 670 m.

- 23 de bransamente cu posturi de reglare-masurare

- Camine de vane pe retea – 3 bucati

Gazele naturale vor fi utilizate pentru incalzire, preparare apa calda menajera si pentru prepararea hranei.

Reteaua proiectata urmareste traseul strazilor. Montajul conductei se va face subteran la o adancime de 90 cm de la generatoarea superioara a conductei. Reteaua se va executa din polietilena de inalta densitate cu diametrul de 90 si 63 mm. In jurul conductei se va pune un strat de drenaj din nisip.

Alimentarea cu gaze a locuintelor se va face prin executarea de bransamente individuale pentru fiecare imobil. Bransamentele se vor executa de la retea si pana la limita de proprietate a imobilelor. La capatul bransamentelor este amplasat postul de reglare-masurare care va fi echipat cu un regulator de presiune si un contor de masurare a consumului. Pentru fiecare locuinta se estimeaza un necesar de:

- Incalzire si preparare apa calda             di = 3,00 mc/h

- Preparare hrana                                      di = 0,81 mc/h

Necesarul estimat de gaze naturale este de :

23 locuinte x 3,81 mc/h = 87,63 mc/h

5.      INSTALATII ELECTRICE

Situatia energetica proiectata

Calculul puterii necesare:

Calculul puterii instalate si cerute se face in conformitate cu prevederile normativului PE 132/2003-  Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica.

Conform. Anexa 2 - Tabel 1.

Puterea instalata:

Pi = Pi1

Pi1=23 case x12 kw/loc. = 276  kw

Pi = 276 kw

Puterea ceruta:

Pc= Pc1

Pc1=276 x Ku x Ks= 372 x 0,.5 x 0,48=66,24 kw

Factor de utilizare Ku=0,5 ; coeficient de simultaneitate Ks=0,48 ;

Pc= 66,24 kw

Ic= 100.76 A

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor  prevazuti in PUZ se propune executarea unui post de transformare  aerian 20/0,4 kV cu trafo de 160 kVA, amplasat in apropierea zonei rezidentiale.Acest post poate fi alimentat prin LES 20 kV din LEA 20 kV Conexiuni, situata la o distanta de aproximativ 300 m de amplasamentul noului post sau prin linie electrica aeriana de 20 kV, din linia electrica aeriana existenta, LEA de 20 kV Conexiuni, situata la aproximativ 300 m ( spre SCCP).

Din tabloul de distributie de joasa tensiune al postului de transformare propus, se vor executa doua iesiri subterane in cablu de 0,4 kV, cu intercalarea  pe traseul cablurilor, de firide de racord de tip E2-4 si E3-4 (doua sau trei intrari principale si 4 iesiri secundare). Din aceste firide se vor construi bransamente electrice subterane pentru alimentarea obiectivelor construite cu montare de firide de distributie si contorizare monofazate (FDC-2 monof.), blocuri de masura si protectie monofazate (BMPM) si trifazate (BMPT), amplasate in apropierea constructiilor, langa zonele de acces.

Necesar de materiale:

Cablu tip A2XS2Y 3 x 1 x 150 mmp (20 kV) -  l=350 m +separator de racord STEPNO 24 KV – 1 buc.-(varianta 1 de alimentare a postului trafo), cadru de sigurante cu descarcatori cu ZnO;

Conductor OLAl 50/8 mmp, l=300 m, stalpi din beton pt.20 kV (4 buc.) )+separator de racord STEPNO 24 KV – 1 buc.-(varianta 2 de alimentare a postului trafo);.

Post trafo in anvelopa de beton (max.400 kVA) echipat cu trafo 160 kVA-1 buc.;

Cablu ACYABY 3x150+70 mmp, l=650 m;

Firida tip E2  3 buc;

Firida tip E3  4 buc;

Firida tip E1  1 buc;

Cablu ACYABY 3x25+16 mmp (bransamente electrice), l= 300 m

Din FDC-uri, BMPT-uri si BMPM-uri se vor construi coloane individuale, in cablu pozat subteran pana la tablourile de distributie individuale ale constructiilor.

6.   RETELE DE TELEFONIE

In zona studiata semnalul de telefonie mobila este f. bun pentru retelele de tip Orange, Cosmote si Zapp. In functie de optiunile care se vor formula din partea proprietarilor de terenuri, pe baza unor studii si proiecte tehnice intocmite de  specialisti exista posibilitatea tehnica de racordare la reteaua de telefonie fixa. Pentru racordarea caselor prevazute in PUZ se prevede extinderea retelei de Tc existente prin montarea cablului de Ltc pe stalpi proprii sau comun cu LEA 0,4 Kv in functie de  contractul de inchiriere intre FREE si Romtelecom.

3.6   Protectia mediului

Datorita unei situatii existente favorabile, toate constructiile pot beneficia de retele tehnico-edilitare care vor functiona in sistem centralizat potrivit normelor tehnice si de protectie a mediului.

Zona este foarte aerata iar procentul de ocupare al terenului este scazut, marea majoritate a terenului urmand a avea destinatia de spatiu verde, gradini si zone plantate in sistem privat pentru agrementul familiilor care locuiesc pe fiecare parcela. La cei 4071,36 mp spatiu verde amenajat prevazut, prin regulamentul de urbanism se impune realizarea unui spatiu verde de cel putin 150 mp pe fiecare din parcelele propuse pentru locuintele individuale ceea ce reprezinta minimum 3450 mp.; in consecinta suprafata de spatiu verde va insuma peste 7520 mp. cu o valoare de min.107,40 mp/locuitor, mult peste norma de 26 mp. stipulata prin lege.

In ceea ce priveste depozitarea deseurilor, aceasta se va produce potrivit legii in mod controlat prin colectarea regulata de catre o firma specializata. Toate deseurile nereciclabile se vor transporta la o statie de transfer si apoi la depozitul zonal de deseuri al judetului Salaj.

Se vor amplasa recipiente de colectare in numar suficient, in special pentru deseurile de ambalaje, in punctul gospodaresc prevazut in cadrul P.U.Z.

Mentionam ca in zona studiata in prezent nu s-au constatat inundatii sau fenomene de alunecare.

Pana in prezent nu a fost semnalata prezenta unor bunuri de patrimoniu sau rezervatii naturale care sa oblige la luarea unor masuri speciale de protectie.

In cazul in care pe amplasamentul delimitat de prezentul P.U.Z. se constata ca apar zone cu potential arheologic evidentiat intamplator ca urmare a actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica (lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni geologice, lucrari agricole) sau ca urmare a actiunii factorilor naturali (seisme, alunecari de teren, eroziunea solului, etc.) se vor respecta prevederile legislatiei privind protectia patrimoniului arheologic - Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 - republicata (M. Of. 352/2005) privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national.

3.7 Obiective de utilitate publica

Anexam Lista obiectivelor de utilitate publica prevazute in prezentul P.U.Z:

| Nr. crt. | Domenii (Denumirea) | Categoria de interes | Suprafata (mp) | Lun- gimea (ml) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | J | L |  |  |  |
| CAI DE COMUNICATIE |
| 1. | Modernizare strazi existente |  |  | ● |  | 570 ml | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 2. | Amenajare strazi noi si un podet |  |  | ● |  | 145 ml | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 3. | Amenajare trotuare |  |  | ● |  | 1430 ml | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| GOSPODARIE COMUNALA |
| 4. | Amenajare platforma gospodareasca si punct de colectare selectiva a deseurilor |  |  | ● | - | - | Se va intocmi documentatie tehnica- 1 buc |
| INFRASTRUCTURA MAJORA |
| 5. | Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila Dn 110 mm din PEID Pn 10 bar |  |  | ● |  | 675 ml | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 6. | Executarea unui numar de 23 bransamente din conducte PEID Dn 25 mm cu pn 10 bari |  |  | ● |  | 100 ml |  |
| 7. | Camine de apometru |  |  | ● |  |  | 23 buc. |
| 8. | Camine de vane |  |  | ● |  |  | 3 buc |
| 9. | Hidranti de incendiu exteriori dn 80 mm |  |  | ● |  |  | 2 buc. |
| 10. | Extindere retea de canalizare menajera Dn 250 mm |  |  | ● |  | 690 ml | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 11. | Executarea unui numar de 23 racorduri la retea - Dn 160 mm din PVC |  |  | ● |  | 100 ml |  |
| 12. | Camine de racord la limita proprietate |  |  | ● |  |  | 23 buc. |
| 13. | Camine de vizitare pe retea |  |  | ● |  |  | 15 buc. |
| 14. | Infiintare retea stradala de canalizare pluviala |  |  | ● |  | - | Se vor intocmi documentatii tehnice - Rigole deschise acoperite cu dale |
| 15. | Infiintare retea de alimentare cu gaze naturale PE 100 SDR11 de 63 mm si 90 mm. |  |  | ● |  | 670 ml | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 16. | Executarea de bransamente - Dn 32 mm cu posturi de reglare masurare |  |  | ● |  |  | 23 buc |  |  |  |  |
| 17. | Executarea camine de vane |  |  | ● |  |  | 3 buc. |  |  |  |  |
| 18. | Infiintare retea de alimentare cu energie electrica LES 0,4 Kv si 8 firide de racord de tip E2-4 si E3-4. |  |  | ● |  | 8 buc. | Se vor intocmi documentatii tehnice |  |  |  |  |
| 19. | Post de transformare in anvelopa de beton 20/0,4kV si racord 20 kV |  |  | ● |  | - | 1 buc. |  |  |  |  |
| 20. | Infiintare retea de telefonie fixa |  |  | ● |  | - | Se vor intocmi documentatii tehnice |  |  |  |  |
| SISTEME DE PROTECTIA MEDIULUI |
| 21. | Realizarea spatiilor verzi amenajate propuse si plantarea fiecarei parcele cu pomi, arbusti, vita de vie, flori, etc. |  |  | ● |  |  | Se vor intocmi studii de amenajare peisagistica |

● Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan conform Legii nr. 213/1998 s-a efectuat pe plansa A04 - CIRCULATIA TERENURILOR.

Valorile tipurilor de proprietate se regasesc in tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Tipul proprietatii | Suprafata terenului (mp) |
| --- | --- | --- |
|  |  | EXISTENT | PROPUS |
| PROPRIETATE PUBLICA |
| 1. | Terenuri proprietate publica de interes national | - | - |
| 2. | Terenuri proprietate publica de interes judetean | - | - |
| 3. | Terenuri proprietate publica de interes local (drumuri+ape+sp. verde) | 3451,36 | 9520,36 |
| Total proprietate publica | - | - |
| PROPRIETATE PRIVATA |
| 1. | Terenuri proprietate privata (a statului) de interes national | - | - |
| 2. | Terenuri proprietate privata ale administratiei teritoriale de interes judetean | - | - |
| 3. | Terenuri proprietate privata (a primariei) de interes local | - | - |
| 4. | Terenuri proprietate privata a pesoanelor fizice sau juridice | 31355,00 | 25286,00 |
| Total proprietate privata | 34806,36 | 34806,36 |

● Circulatia juridica a terenurilor intre detinatori in vederea realizarii noilor obiective de utilitate publica

Suprafata de 6069,00 mp urmeaza a se expropria din terenul proprietate privata a persoanelor fizice si juridice in vederea solutionarii lucrarilor propuse de interes comun, respectiv realizarea cailor rutiere si pietonale si retelelor tehnico edilitare.

- CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

● Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile P.U.G.

Terenul reprezentat de ansamblul de locuinte propus prin prezentul P.U.Z. este actualmente situat in intravilanul localitatii. Toate propunerile formulate au tinut cont de specificul de locuire al zonei invecinate, iar modificarile care vor surveni nu au efecte negative asupra celorlalte zone ale localitatii.

● Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare; Prioritati de interventie.

Recomandarea principala se refera la ideea necesitatii realizarii cu prioritate a lucrarilor tehnico-edilitare. Asigurarea cu utilitati a intregului ansamblu va fi urmata de realizarea lucrarilor aferente circulatiei auto si pietonale. Se va tine cont in autorizarea lucrarilor de construire de toate prevederile prezentului P.U.Z. in forma avizata si aprobata.

● Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii.

Propunerile avansate sunt realizabile in contextul in care se acorda atentie alocarii de fonduri necesare realizarii infrastructurii si a tuturor proiectelor tehnice pentru lucrarile de construire care urmeaza a se executa.

Intocmit,

arh. Nejur Mircea

membru al Registrului Urbanistilor din Romania